|  | ООО «СТИЛЬ СВЕТА» 162601, РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул.Архангельская, д.46 ИНН 3528165648 КПП 352801001 р/с 40702810400000002353 в ОАО Комсоцбанк «Бумеранг» г.Череповец.БИК 041946748 к/с 30101810500000000748 тел.: 8 905 297 82 34, т/ф. : 8(8202) 231464 email: stylsveta@ya.ru stylsveta.reestr35.ru |
| --- | --- |

| Тип источника света | Ед. изм. | Индукционная лампа +свет-к | Металлогалогенная лампа +свет-к | (ДРЛ) Ртутная лампа +свет-к | (ДНаТ) Натриевая лампа +свет-к | (FY-R 180W) Светодиодный уличный светильник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | Вт | 150 | 400 | 400 | 400 | 180 |
| Освещённость | Лк | 420 | 373 | 300 | 120 | 335 |
| Гарантия | мес. | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Срок службы | час. | 100 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 – 6 000 | 50 000 |
| Эффективность | Plm/W | 150 | 110 – 140 | 90 | 43 | 95 |
| Температура лампы | °С | < 80 | > 300 | > 350 | > 300 | < 80 |
| Цветопередача | (Ra) | > 80 | 70 | 60 | 45 | 65 |
| Время выхода на рабочий режим | сек. | 1 | > 300 | > 300 | > 300 | 3 |
| Стробоскопический эффект | Да/Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Снижение уровня свечения через 10 000ч | % | <5 | >40 | >45 | >30 | >30 |
| Горячий перезапуск | Да/Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Ослепление | Да/Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Устойчивость к перепадам напряжения | В | 80-300 | 190-250 | 190-250 | 190-250 | 170-265 |
| Выбор температуры света | °К | 2700-6500 | 5000 | 4800 | 3700 | 4300-6000 |
| Кол-во ламп за 20 лет при эксплуатации 14 ч*сут. | шт. | 1 | 10 | 10 | 20 | 3 |
| Энергопотребление 1й лампы в год | кВт | 767 | 2044 | 2044 | 2044 | 920 |
| Стоимость эксплуатации 1й лампы в год | руб. | 0 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 0 |
| Затраты на электроэнергию и эксплуатацию 1й лампы в год | руб. | 3 434 | 10 307 | 10 307 | 10 307 | 4122 |
| Стоимость лампы со светильником | руб. | 6 800 +2300 | 1 800 +5400 | 1 440 +2300 | 1 700 +2100 | 19 000 |

Сравнительный анализ ламп уличного освещения