«МикроСкан»  -  эксимерлазерная офтальмологическая установка нового поколения для проведения операций по коррекции всех видов аномалий рефракции: миопии, гиперметропии, астигматизма.

Установка «МикроСкан»  произведена компанией «Оптосистемы» - ведущим российским производителем лазеров для медицины, науки и технологий. «МикроСкан»  разработан совместно с Центром физического приборостроения ИОФ РАН и ГУ МНТК «Микрохирургия глаза». Многолетний опыт работы и собственные производственные мощности позволили создать установку с высоким уровнем безопасности, точности, надежности и эффективности.

Используя инновационную технологию летающего пятна, «МикроСкан»  может формировать поверхность роговицы любой заданной формы. Это позволяет использовать его для широкого диапазона терапевтических и оптикореконструктивных операций: Ласик (Lasik), ФРК (PRK), ФТК (PTK), Эпи-Ласик (Epi-Lasik).

«МикроСкан» – это оптимальный режим работы и высокий уровень результата:

- технология летающего пятна «flying spot»,

- диаметр пятна – 0,8 мм,

- частота повторения импульсов – 300 Гц,

- высокоскоростная система слежения,

- встроенная система аспирации,

- непрерывный компьютерный контроль энергии лазера,

- точное соответствие функциональной оптической зоны заданной зоне абляции,

- создание гладкой поверхности роговицы с плавной переходной зоной,

- отсутствие центральных островков,

- возможность работы с данными кератотопографа и аберрометра,

- полный комплекс сервисных услуг.

Источник  информации – сайт: www.microscan.ru